## Slide 1
Chapter 3
트랜스포트 계층

## Slide 2
PowerPoint 슬라이드 사용에 대한 참고 사항
A note on the use of these Powerpoint slides
      If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
      If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
      Thanks and enjoy! JFK/KWR
      © All material copyright 1996-2016
      J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
      Korean translation by K. Park (2018.9.3)
Computer Networking
: A Top Down Approach
      8th Edition, Global Edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2022

## Slide 3
Chapter 3. 트랜스포트 계층
      트랜스포트 계층 서비스 이면의 원리를 이해한다
    목 표
      다중화와 역다중화
      신뢰성 있는 데이터 전송
      흐름 제어
      혼잡 제어
      인터넷 트랜스포트 계층의 프로토콜에 대해 공부한다
      UDP : 비연결형 트랜스포트
      TCP : 연결 지향형 트랜스포트
      TCP 혼잡 제어

## Slide 4
Chapter 3. 트랜스포트 계층
  트랜스포트 계층 서비스
  다중화와 역다중화
  비연결형 트랜스포트 : UDP
  신뢰성 있는 데이터 전송의 원리
  연결 지향형 트랜스포트 : TCP
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
    Roadmap
      세그먼트 구조
      신뢰적인 데이터 전달
      흐름 제어
      연결 관리
  혼잡 제어의 원리
  TCP 혼잡 제어
  3.6
  3.7

## Slide 5
트랜스포트 서비스와 프로토콜
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
logical end-end transport
    서로 다른 호스트의 프로세스들 간에 논리적 통신(logical communication)을 제공한다.
    트랜스포트 프로토콜은 종단 시스템에서 수행된다.
      송신 측 : 메시지를 세그먼트 (segment)로 쪼개서, 네트워크 계층에 전달
      수신 측 : 세그먼트를 메시지로 재조립해서, 애플리케이션 계층에 전달
    하나 이상의 트랜스포트 프로토콜이 제공된다.
      인터넷: TCP 와 UDP

## Slide 6
트랜스포트 계층 vs. 네트워크 계층
    네트워크 계층 : 호스트 간의 논리적 통신
    트랜스포트 계층 : 프로세스 간의 논리적 통신
      네트워크 계층의 서비스에 의존하여 추가적 서비스 제공
Ann의 집의 12명의 아이가 Bill의 집의 12명에게 편지를 보낼 때
      호스트 = 집
      프로세스 = 아이
      메시지 = 봉투 속의 편지
      트랜스포트 프로토콜 = 자기 형제들에게 편지를 취합 전달하는 Ann과 Bill
      네트워크 프로토콜 = 우편 서비스
실생활에서의 비유

## Slide 7
인터넷 트랜스포트 계층 프로토콜
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
    신뢰적이고 순차적인 전달 : TCP
      혼잡 제어
      흐름 제어
      연결 설정
    비신뢰적이고 비순차적인 전달 : UDP
      “best-effort” IP에 약간의 기능만 추가
    제공되지 않는 서비스
      지연 보장
      대역폭 보장
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
logical end-end transport
Notes: Best-effort는 좋은게 아니다!!!!(그냥 최선만 다한다는것 ex)주식열심히 한다했지만 돈 다 잃음;;; )

## Slide 8
Chapter 3. 트랜스포트 계층
  트랜스포트 계층 서비스
  다중화와 역다중화
  비연결형 트랜스포트 : UDP
  신뢰성 있는 데이터 전송의 원리
  연결 지향형 트랜스포트 : TCP
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
    Roadmap
      세그먼트 구조
      신뢰적인 데이터 전달
      흐름 제어
      연결 관리
  혼잡 제어의 원리
  TCP 혼잡 제어
  3.6
  3.7

## Slide 9
transport
network
link
physical
application
P2
P1
다중화(Multiplexing)/역다중화(Demultiplexing)
transport
network
link
physical
application
P4
수신 측에서의 역다중화
      헤더 정보를 이용해 수신한 세그먼트를 해당 소켓에 전달
송신 측에서의 다중화
      여러 소켓에서 온 데이터를 처리하고 트랜스포트 헤더를 추가 (추후 역다중화에 사용 )
process
socket
transport
network
link
physical
application
P3

## Slide 10
역다중화의 동작 방식
    호스트가 IP datagram을 수신함
      각 datagram은 출발지 IP 주소, 목적지 IP 주소를 지님
      각 datagram은 트랜스포트 계층 세그먼트 하나를 전달
      각 segment는 출발지, 목적지 port 번호를 지님
    호스트에서는 IP 주소 & 포트 번호를 보고 세그먼트를 적절한 소켓에 전달한다.
출발지 port #
목적지 port #
32 bits
응용 데이터 (payload)
다른 헤더 필드들
TCP/UDP segment 형식

## Slide 11
비연결형 역다중화
    recall : 생성된 소켓은 port 번호를 가진다 :
    DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(12534) ;
    recall : UDP 소켓으로 보낼 데이터그램을 만들 때 다음을 명시한다
      목적지 IP 주소
      목적지 port #
    호스트가 UDP segment를 수신하면
      Segment 내의 목적지 port #를 확인한다
      UDP segment 해당 port #의 소켓으로 전달한다
  목적지 port #가 같은 IP datagram은, 출발지 IP 주소와 출발지 port 번호가 달라도 목적지의 동일한 소켓으로 전달된다.

## Slide 12
비연결형 역다중화 : 예
transport
network
link
physical
application
P3
transport
network
link
physical
application
P1
transport
network
link
physical
application
P4
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket
(6428);
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket (5775);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket (9157);
source port : 9157
dest port : 6428
source port : 6428
dest port : 9157
source port : ?
dest port : ?
source port : ?
dest port : ?

## Slide 13
연결 지향형 역다중화
    TCP 소켓은 4 요소(4-tuple)로 식별된다
    역다중화
      수신 측에서는 이 네 값 전부를 이용해 segment를 적절한 소켓으로 전달한다
    서버에서는 동시에 여러 TCP 소켓을 지원할 수도 있다
      각 소켓은 각각 고유의 4요소로 식별된다
    웹 서버는 각 클라이언트 연결에 대해 다른 소켓을 사용한다
      비지속 연결 HTTP는 각 요청에 대해 매번 다른 소켓을 사용한다
      출발지 IP 주소
      출발지 port 번호
      목적지 IP 주소
      목적지 port 번호

## Slide 14
연결 지향형 역다중화 : 예
transport
network
link
physical
application
P4
P5
P6
transport
network
link
physical
application
P3
transport
network
link
physical
application
P2
P3
source IP, port : A,9157
dest IP, port : B,80
source IP, port : B,80
dest IP, port : A,9157
source IP, port : C,5775
dest IP, port : B,80
source IP, port : C,9157
dest IP, port : B,80
server : IP address B
host : IP address A
host : IP address C
IP주소 B의 80번 포트로 향하는 세 segment는
각각 다른 소켓으로 역다중화된다.

## Slide 15
transport
network
link
physical
application
P4
transport
network
link
physical
application
P3
transport
network
link
physical
application
P2
P3
source IP, port : A,9157
dest IP, port : B,80
source IP, port : B,80
dest IP, port : A,9157
source IP, port : C,5775
dest IP, port : B,80
source IP, port : C,9157
dest IP, port : B,80
server : IP address B
host : IP address A
host : IP address C
연결 지향형 역다중화 : 예
Thread 방식 서버

## Slide 16
Chapter 3. 트랜스포트 계층
  트랜스포트 계층 서비스
  다중화와 역다중화
  비연결형 트랜스포트 : UDP
  신뢰성 있는 데이터 전송의 원리
  연결 지향형 트랜스포트 : TCP
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
    Roadmap
      세그먼트 구조
      신뢰적인 데이터 전달
      흐름 제어
      연결 관리
  혼잡 제어의 원리
  TCP 혼잡 제어
  3.6
  3.7

## Slide 17
UDP : User Datagram Protocol [RFC 768]
    “최선형(best effort)” 서비스. UDP segment는
      사라지거나
      순서가 바뀌어 전달될 수 있다
“no frills,” “bare bones” 방식의 인터넷 트랜스포트 프로토콜
    비연결형(connectionless)
      송/수신 측 사이에 handshaking 없음
      각 UDP segment는 독립적으로 다뤄짐
    UDP이 사용되는 예
      streaming multimedia apps (손실을 허용하고, 전송률에 민감함)
      DNS
      SNMP
    UDP 상의 신뢰적 전송
      애플리케이션 계층에 신뢰성 추가
      애플리케이션 고유의 오류 복구

## Slide 18
UDP : segment header
    source port #
    dest port #
32 bits
    application data
    (payload)
UDP segment format
    length
    checksum
    헤더를 포함한,
    UDP segment의 바이트 단위 길이
      (지연을 유발하는) 연결 설립 없음
      단순함: 송/수신 측에 연결 상태 유지 안 함
      header 크기가 작음
      혼잡 제어 없음: UDP는 원하는 만큼 빨리 보낼 수 있다
UDP의 존재 이유?

## Slide 19
UDP checksum
    목표 : 전송된 segment에서 “오류”를 검출한다 (예: 바뀐 비트)
    송신 측
      NO – 오류 발견
      YES – 오류 미발견. 그럼에도 오류가 있을 수도 있음 ….
    수신 측
    전송받은 segment의 checksum을 계산
    결과의 모든 bit가 1인가? :
    헤더를 포함해 segment의 내용을 16비트 정수의 연속으로 취급
    checksum : segment의 내용을 다 더한 결과의 1의 보수를 취함
    UDP checksum 필드에 checksum 값을 넣는다

## Slide 20
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
인터넷 checksum : 예
    예시
두 16-bit 정수를 더한다
wraparound
sum
checksum
Note: 덧셈 과정에서 발생하는 오버플로우는 윤회식 자리 올림(wrap around)한다.
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 21
Chapter 3. 트랜스포트 계층
  트랜스포트 계층 서비스
  다중화와 역다중화
  비연결형 트랜스포트 : UDP
  신뢰성 있는 데이터 전송의 원리
  연결 지향형 트랜스포트 : TCP
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
    Roadmap
      세그먼트 구조
      신뢰적인 데이터 전달
      흐름 제어
      연결 관리
  혼잡 제어의 원리
  TCP 혼잡 제어
  3.6
  3.7

## Slide 22
Recall : hop-by-hop, end-to-end
Host A
Host B
Router 1
Router 2
Router 3
Process A
Process B

## Slide 23
신뢰성 있는 데이터 전송 : getting started
    점진적으로 reliable data transfer protocol (rdt)의 송/수신 측을 발전시키겠음
    단방향 데이터 전송만 고려하자
    송/수신 측을 명시하기 위해 FSM (finite state machines) 을 사용할 것임
    앞으로
상태 1
상태 2
상태 전이를 유발하는 이벤트
상태 전이 시에 취해지는 행동
이벤트
행동
    상태(state)
      이 “상태”에 있을 때 다음 이벤트에 의해 다음 상태가 유일하게 결정된다
      하지만 제어 정보는 양방향으로 오갈 것이다!

## Slide 24
rdt1.0 : 신뢰적인 채널상에서 신뢰적인 전송
    아래의 채널이 완벽하게 신뢰적인 경우
      bit 오류 없음
      패킷 손실 없음
    송/수신 측의 FSM
      송신 측은 아래 채널로 데이터를 보낸다
      수신 측은 아래 채널에서 데이터를 받는다
상위로부터 호출을 기다림
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
extract (packet, data)
deliver_data(data)
하위로부터 호출을 기다림
rdt_rcv(packet)
    송신 측
    수신 측

## Slide 25
rdt2.0 : 비트 오류가 있는 채널
    하위 채널에서 패킷 내의 비트가 바뀔 수 있다
      비트 오류를 검출하기 위해 checksum 사용
      사람들은 대화 중에 “오류”를 어떻게 복구하는가?
Q
    문제는 : 오류를 어떻게 복구할 것인가

## Slide 26
rdt2.0 : 비트 오류가 있는 채널
    하위 채널에서 패킷 내의 비트가 바뀔 수 있다
      비트 오류를 검출하기 위해 checksum 사용
    문제는 : 오류를 어떻게 복구할 것인가
      acknowledgements (ACKs) : 수신 측이 받은 패킷이 OK라고 송신 측에게 명시적으로 알린다
      negative acknowledgements (NAKs) : 수신 측은 패킷에 오류가 발생했다고 송신 측에게 명시적으로 알린다
      송신 측은 NAK를 받으면 패킷을 재전송한다
    rdt2.0의 추가 메커니즘 (rdt1.0 대비)
      오류 검출
      피드백(feedback) : 수신 측에서 송신 측으로의 제어 메시지 (ACK, NAK)

## Slide 27
rdt2.0 : FSM specification
상위로부터 호출을 기다림
      sndpkt = make_pkt(data, checksum)
      udt_send(sndpkt)
      extract(rcvpkt, data)
      deliver_data(data)
      udt_send(ACK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      isNAK(rcvpkt)
      udt_send(NAK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      corrupt(rcvpkt)
ACK 또는 NAK를 기다림
하위로부터 호출을 기다림
      rdt_send(data)
Λ
수신 측
송신 측

## Slide 28
rdt2.0 : operation with no errors
상위로부터 호출을 기다림
      sndpkt = make_pkt(data, checksum)
      udt_send(sndpkt)
      extract(rcvpkt,data)
      deliver_data(data)
      udt_send(ACK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      notcorrupt(rcvpkt)
      rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      isNAK(rcvpkt)
      udt_send(NAK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      corrupt(rcvpkt)
ACK 또는 NAK를 기다림
하위로부터 호출을 기다림
      rdt_send(data)
Λ

## Slide 29
rdt2.0 : error scenario
상위로부터 호출을 기다림
      sndpkt = make_pkt(data, checksum)
      udt_send(sndpkt)
      extract(rcvpkt,data)
      deliver_data(data)
      udt_send(ACK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      notcorrupt(rcvpkt)
      rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      isNAK(rcvpkt)
      udt_send(NAK)
      rdt_rcv(rcvpkt) &&
      corrupt(rcvpkt)
ACK 또는 NAK를 기다림
하위로부터 호출을 기다림
      rdt_send(data)
Λ
상위로부터 호출을 기다림

## Slide 30
rdt2.0는 치명적 결함이 있다!
    송신 측은 수신 측에 무슨 일이 생겼는지 알 수 없다!
    무작정 재전송할 수도 없다 : 중복 가능성 때문
    ACK/NAK가 손상되면 어떻게 될 것인가?
      송신 측은 ACK/NAK가 손상되었으면 현재 패킷을 재전송한다
      각 패킷에는 순서 번호 (sequence number)를 추가
      수신 측은 중복 패킷은 버린다 (올려보내지 않는다)
    중복의 처리
    전송 후 대기 (stop and wait)
      송신 측은 패킷 하나를 보내고, 수신 측의 응답을 기다린다

## Slide 31
rdt3.0 : 오류와 손실이 있는 채널
      checksum, 순서 번호, ACK, 재전송 등으로 해결할 수 있지만… 충분하지 않음
    새로운 가정 : 하위 채널에서 패킷 (데이터, ACK)이 손실될 수도 있다.
    접근 방법 : 송신 측은 “합리적인” 시간 동안 ACK를 기다린다
    이 시간 내에 ACK가 안 오면 재전송한다
    만일 패킷(또는 ACK)가 없어진 게 아니라 단지 지연된 것이라면:
      재전송으로 인해 중복이 발생하지만, 순서 번호로 이미 이를 해결 가능
      수신 측은 ACK하는 패킷의 순서 번호를 명시
    countdown timer가 필요

## Slide 32
rdt3.0의 실제 동작
송신 측
수신 측
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
pkt1
ack1
ack0
ack0
(a) 무손실 동작
송신 측
수신 측
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(b) 패킷 손실
pkt1
X
loss
pkt1
timeout
resend pkt1

## Slide 33
rdt3.0의 실제 동작
rcv pkt1
send ack1
pkt1
송신 측
수신 측
rcv pkt1
rcv pkt0
send ack0
send ack1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
send pkt1
rcv ack1
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
pkt0
ack1
ack0
ack0
(c) ACK 손실
ack1
X
loss
pkt1
송신 측
수신 측
send pkt1
(d) 조급한 timeout/ 지연된 ACK
(detect duplicate)
timeout
resend pkt1
rcv pkt1
send ack1
pkt1
rcv pkt1
send ack0
rcv ack0
send pkt0
rcv pkt0
pkt0
ack0
pkt1
ack1
send pkt0
send pkt0
send ack1
rcv ack1
pkt0
ack1
ack0
rcv ack1
pkt0
rcv pkt0
send ack0
ack0
rcv pkt0
send ack0
(detect duplicate)
timeout
resend pkt1
(detect duplicate)

## Slide 34
rdt3.0의 성능
    rdt3.0은 기능은 정확하지만, 성능이 좋지 않다.
    예 : 1 Gbps 링크, 15 ms 전파 지연, 8000 bit packet :
Dtrans =
L
R
8000 bits
109 bits/sec
=
=
8 microsecs
      Usender : 이용률(utilization) – 송신 측이 전송에 쓴 시간의 비율
Usender=
L / R
RTT + L / R
.008
30.008
=
=
0.00027
      RTT=30 msec라면, 매 30 msec 당 1KB 패킷을 전송함 : 1 Gbps link에서 33kB/sec의 전송률 밖에 내지 못함
    네트워크 프로토콜이 자원의 사용을 제한함!

## Slide 35
rdt3.0 : 전송 후 대기(stop-and-wait) 동작
      패킷의 첫 번째 비트 송신, t = 0
송신 측
수신 측
      패킷의 마지막 비트 송신, t = L / R
      패킷의 첫 번째 비트 도착
      패킷의 마지막 비트 도착, ACK 전송
      ACK 도착 후 다음 패킷 전송, t = RTT + L / R
RTT
      Usender =
RTT + L / R
L / R
      =
30.008
.008
      = 0.00027

## Slide 36
파이프라인(Pipelined) 프로토콜
    pipelining : 송신 측이 다수의 ACK되지 않은 패킷을 “in-flight”로 전송하는 것을 허용한다
      순서 번호의 범위가 증가해야 한다
      송수신 측에 버퍼가 필요하다
    파이프라인 프로토콜의 일반적 두 유형 : go-Back-N, selective repeat
data packet
data packet
ACK packets
(a) a stop-and-wait protocol in operation
(b) a pipelined protocol in operation

## Slide 37
Pipelining : 이용률 증가
      패킷의 첫 번째 비트 송신, t = 0
sender
receiver
      마지막 비트 송신, t = L / R
      패킷의 첫 번째 비트 도착
      패킷의 마지막 비트 도착, ACK전송
      ACK 도착, 다음 패킷 전송, t = RTT + L / R
      두 번째 패킷의 마지막 비트 도착, ACK전송
      세 번째 패킷의 마지막 비트 도착, ACK전송
3-packet pipelining으로
이용률이 3배 증가!
RTT
      Usender =
RTT + L / R
3L / R
      =
30.008
.0024
      = 0.00081

## Slide 38
Pipelined protocols : 개요
    Go-back-N
    Selective Repeat
      타이머가 종료되면, ACK 안 된 패킷만 재전송
    송신 측 파이프라인에 최대 N개의 ACK 안 된 패킷이 있을 수 있다.
    수신 측은 각 패킷에 개별적인 ACK를 보냄
    송신 측은 ACK 안 된 각 패킷에 타이머 관리
    송신 측 파이프라인에 최대 N개의 ACK 안 된 패킷이 있을 수 있다.
    수신 측은 누적확인 응답(cumulative ack) 함
      앞에 빠진 부분이 있는 패킷은 ACK 안 보냄
    송신 측은 ACK 안 된 패킷 중 가장 먼저 것에 타이머 관리
      타이머가 종료되면, ACK 안 된 모든 패킷 재전송

## Slide 39
N부터 반복(Go-Back-N, GBN) : 송신 측
    패킷 헤더에 k-bit의 순서 번호가 있음
    “윈도우”에는 최대 N개의 연속으로 ACK되지 않은 패킷이 허용됨
      앞에 빠진 부분이 있는 패킷은 ACK 안 보냄
    ACK(n): 순서 번호 n까지의 모든 패킷을 ACK함 - “누적확인 응답(cumulative ACK)”
      중복된 ACK를 받을 수도 있다. (수신 측 참조)
    in-flight(보냈지만 아직 ACK는 안 된) 패킷 중 가장 먼저인 것에 대해 타이머 관리
    timeout(n) : 패킷 n과 그 뒤의 윈도우 내의 패킷들 모두 재전송
already ack'ed
sent, not yet ack'ed
usable, not yet sent
not usable
send_base
nextseqnum
window size
N

## Slide 40
GBN 동작 예
      send pkt0
      send pkt1
      send pkt2
      send pkt3
      (wait)
송신 측
수신 측
      receive pkt0, send ack0
      receive pkt1, send ack1
      receive pkt3, discard,
      (re)send ack1
      rcv ack0, send pkt4
      rcv ack1, send pkt5
pkt 2 timeout
      send pkt2
      send pkt3
      send pkt4
      send pkt5
X
loss
      receive pkt4, discard,
      (re)send ack1
      receive pkt5, discard,
      (re)send ack1
      rcv pkt2, deliver, send ack2
      rcv pkt3, deliver, send ack3
      rcv pkt4, deliver, send ack4
      rcv pkt5, deliver, send ack5
      중복된 ACK는 무시
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
송신 측 윈도우(N=4)
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8

## Slide 41
선택적 반복(Selective repeat, SR)
    수신 측은 올바르게 수신된 모든 패킷에 대해 개별적으로 ACK한다.
      필요하다면 패킷을 버퍼링 한다. (나중에 순서를 맞추어 위로 전달하기 위해)
    송신 측은 ACK되지 않은 패킷만 재전송한다.
      각 ACK 안 된 패킷에 대해 타이머 사용
    송신 측 윈도우
      N 개의 연속된 순서 번호
      보냈지만 ACK 안 된 패킷의 순서 번호를 제한함

## Slide 42
선택적 반복 : 송수신 측의 윈도우
already ack'ed
sent, not yet ack'ed
usable, not yet sent
not usable
send_base
nextseqnum
(a) sender view of sequence numbers
out of order
(buffered) but already ack'ed
Expected, not
yet received
acceptable (within window)
not usable
(b) receiver view of sequence numbers
window size
N
rcv_base
window size
N

## Slide 43
선택적 반복
    위로부터 데이터 받음
    송신 측
      다음 순서 번호가 윈도우 내이면, 패킷 전송
    timeout(n):
      패킷 n 재전송, 타이머 재개시
    ACK(n) in
    [sendbase, sendbase+N]:
      패킷 n을 받았다고 표시
      n 이전 것들이 모두 ACK 됐으면, 윈도우 base를 다음의 ACK 안 된 가장 작은 패킷으로 이동시킴
      ACK(n) 전송
      순서 바뀐 것은 : 버퍼링
      순서 맞으면 : 위로 전달 (버퍼링됐던 것들과 함께), 아직 안 받은 패킷 위치로 윈도우 이동
    수신 측
    패킷 n in [rcvbase, rcvbase+N-1]
      ACK(n)
    패킷 n in [rcvbase-N, rcvbase-1]
      무시
    나머지 경우:

## Slide 44
선택적 반복 동작 예
      send pkt0
      send pkt1
      send pkt2
      send pkt3
      (wait)
송신 측
수신 측
      receive pkt0, send ack0
      receive pkt1, send ack1
      receive pkt3, buffer,
      send ack3
      rcv ack0, send pkt4
      rcv ack1, send pkt5
pkt 2 timeout
      send pkt2
X
loss
      receive pkt4, buffer,
      send ack4
      receive pkt5, buffer,
      send ack5
      rcv pkt2; deliver pkt2,
      pkt3, pkt4, pkt5; send ack2
      record ack3 arrived
송신 측 윈도우(N=4)
      record ack4 arrived
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 1 2 3 4 5 6 7 8
      record ack5 arrived
ack2가 도착하면 어떻게 되는가?
Q

## Slide 45
선택적 반복 : 고민
수신 측 윈도우
(패킷 수신 후)
송신 측 윈도우
(패킷 수신 후)
      0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
      0 1 2 3 0 1 2
pkt0
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
X
순서 번호 0인
패킷을 받아들임
      0 1 2 3 0 1 2
pkt3
      (a) 문제없음
수신 측에게는 송신 측이 안 보이므로 두 경우 모두 동일하게 행동함! 뭔가 아주 잘못 되었다!
    예시
두 16-bit 정수를 더한다.
    순서 번호: 0, 1, 2, 3
    윈도우 크기=3
    수신 측은 두 시나리오의 차이를 알아채지 못함!
    (b)에서 중복된 데이터를 새 데이터로 받아들임
이런 문제를 피하려면
순서 번호 크기와 윈도우 크기 관계를 어떻게 해야 하는가?
Q
pkt0
pkt1
pkt2
      0 1 2 3 0 1 2
pkt0
      timeout
      pkt0 재전송
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
순서 번호 0인
패킷을 받아들임
      (b) oops!
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2
      0 1 2 3 0 1 2

## Slide 46
Chapter 3. 트랜스포트 계층
    트랜스포트 계층 서비스 이면의 원리를 이해한다.
      다중화와 역다중화
      신뢰성 있는 데이터 전송
      흐름 제어
      혼잡 제어
    인터넷 트랜스포트 계층의 프로토콜에 대해 공부한다.
      UDP : 비연결형 트랜스포트
      TCP : 연결지향형 트랜스포트
    4장에서는
      네트워크 Edge (Application, Transport)를 떠나서,
      네트워크 Core에 관한 공부 → Network Layer